## Slide 1
AI 출입·출석 스마트 교실 · 2차 개발 착수 브리핑
스마트 교실
해부도
학생이 문 앞에 서고, 자동문이 열리고, 좌석에 앉고, 출석이 기록되기까지 — 6개의 좌석과 10개의 장치가 주고받는 JSON 한 줄까지 그대로 열어봅니다.
Next.js
FastAPI
MySQL
YOLOv8n · ONNX
Raspberry Pi 5
1차 완성본(Mock 하드웨어) 기준 · 2차 개발(라즈베리파이 5 실기기 연동 + 실제 얼굴인식) 착수 전 필독 자료

## Slide 2
02 / 13
CAST
이 시스템은 사실, 오감을 나눠 가진 팀입니다
사람이 눈으로 보고 · 뇌로 판단하고 · 손으로 움직이듯, 이 시스템도 5개 부품이 역할을 하나씩 나눠 맡습니다.
🖥
얼굴
Frontend · Next.js
교사가 보는 출입·출석·재실 관제 화면이에요
🧠
뇌
Backend · FastAPI
인증·좌석·경보 규칙을 즉시 판단해요
📓
공책
Database · MySQL
장치 상태와 제어 이력을 적어놔요
👁
눈
Vision · YOLOv8n
웹캠 2대로 사람과 좌석을 지켜봐요
⚡
손
Hardware · Pi 5
진짜로 문을 열고 조명·경보를 켜요
지금부터 한 명씩, 그리고 이들이 나누는 대화를 하나씩 살펴봅니다.

## Slide 3
03 / 13
SYSTEM MAP
누가 누구에게 말을 거나요?
Frontend
Next.js 관제 대시보드
Backend
FastAPI + Mock 시뮬레이터 내장
Database
MySQL
Vision 클라이언트
웹캠 2대 · 독립 프로세스
Raspberry Pi 5
아직 없음 · 2차 개발 시작점
WebSocket + REST(JSON)
저장 / 조회 (PyMySQL)
POST vision/events
desired-state 계약(완성)
지금은 라즈베리파이 코드(pi/main.py)가 아예 없어요 — 하드웨어는 백엔드 안의 Mock 시뮬레이터가 대신하고 있고, 계약(REST 엔드포인트)만 미리 완성돼 있습니다.

## Slide 4
04 / 13
FRONTEND
🖥
얼굴 — 교사가 보는 관제 화면
Next.js · TypeScript · Tailwind CSS · Lucide Icons
KPI 타일 4개(출석 현황 · 재실·조명 · 자동문 상태 · 온습도) + 6좌석 SeatMap + 장치 카드 5개 + 센서 카드 4개 + 출석표 + 비전 로그.
불꽃 감지 시 AlertCard가 빨갛게 점멸하고, '경보 수동 해제' 버튼으로 flame_sensor를 되돌릴 수 있어요.
좌석 카드의 '좌석 배정' 버튼을 누르면 즉시 POST /api/seats/{id}/reserve가 나가요.
지금의 한계: 빠른 배정 버튼은 항상 같은 학생(202601·김재민)으로 예약돼요 — 아직 학생 선택 UI가 없어요.
useSmartClassroomSocket() 훅이 받는 메시지
{ "type": "seat_update",
"seats": [{ "seat_id": 3,
"status": "MISMATCH" }] }
초기 로딩 시 3개를 동시에 fetch
GET /api/devices
GET /api/seats
GET /api/attendance

## Slide 5
05 / 13
BACKEND
🧠
뇌 — 인증·좌석·경보를 즉시 판단
FastAPI · Python · Uvicorn · WebSocket
이 팀은 폴더 이름이 routers/가 아니라 routes/예요: classroom(좌석·출석) · devices(장치) · vision(영상 이벤트).
다른 팀과 달리 trigger_service.py가 따로 없어요 — 판단 로직이 routes/vision.py 안에 바로 들어있어요.
3초마다 온습도를 흔들고 WS로 뿌리는 sensor_simulator_task()가 백엔드 안에서 스스로 돌아가요.
backend/auth.py도 없어요 — 인증 검사 함수가 routes/devices.py 안에 직접 정의돼 있어요.
실제 살아있는 엔드포인트(일부)
GET /api/seats · /api/attendance
POST /api/seats/{id}/reserve · /release
POST /api/devices/{id}/control
GET /api/v1/devices/{id}/desired-state
POST /api/v1/vision/events
WS /ws

## Slide 6
06 / 13
DATABASE
📓
공책 — 그런데 아직 다 적지는 못해요
MySQL — 4개 테이블: devices · sensor_readings · control_log · vision_events
servo_door
자동문(servo)
seat_led
좌석 LED
neopixel_seat
네오픽셀
buzzer
부저
relay_light
조명 릴레이
cam_entrance
출입 웹캠
cam_classroom
교실 웹캠
reed_switch
문 닫힘 센서
flame_sensor
불꽃 센서
dht_sensor
온습도 센서
주의 솔직 고백: PRD는 users·seats·attendance 등 10개에 가까운 표를 계획했지만, 지금 코드의 좌석·출석 정보는 DB가 아니라 routes/classroom.py의 파이썬 변수(메모리)에만 있어요 — 서버를 재시작하면 사라집니다.

## Slide 7
07 / 13
VISION
👁
눈 — 그런데 아직 '진짜 눈'은 아니에요
OpenCV · YOLOv8n(ONNX) · onnxruntime
진짜로 동작하는 것: YOLOv8n이 COCO 클래스 중 '사람(person)'만 골라 인원수 변화를 감지해 person_detected를 보내요.
아직 진짜가 아닌 것: 팀 주제는 '얼굴 인식'이지만, 지금 코드엔 얼굴 인식 모델이 전혀 없어요. 대신 사람이 키보드를 눌러 결과를 흉내 냅니다.
좌석 ROI 6칸은 화면에 그려질 뿐, 실제 겹침 판정에는 쓰이지 않아요 — 좌석 상태도 키보드로 흉내 냅니다.
vision/main.py 키보드 단축키 (지금의 '가짜 눈')
[E] → face_recognized (인증 성공 흉내)
[U] → face_unrecognized (인증 실패 흉내)
[1~6] → seat_status (좌석 상태 순환)
[F] → flame_detected (화재 흉내)
체크 주목할 점: 2차 개발의 핵심 미션 중 하나가 바로 이 키보드 흉내를 진짜 얼굴 인식(ONNX ArcFace 등)으로 바꾸는 것이에요.

## Slide 8
08 / 13
HARDWARE
⚡
손 — 아직 손이 없어요, 그런데 계약은 있어요
라즈베리파이 5 · gpiozero/lgpio(2차 목표) · 지금은 백엔드 내장 Mock
pi/ 폴더엔 .env.example 한 장뿐이에요 — pi/main.py는 아직 존재하지 않습니다.
그래도 걱정 없어요: 백엔드의 mock_provider.py가 10개 장치를 메모리로 흉내 내며, 자동문은 5초 후 스스로 닫히고 부저는 2초 후 스스로 꺼져요.
GPIO 배치는 이미 PRD에 정해져 있어요: 자동문 GPIO18, 부저 GPIO17, 조명 릴레이 GPIO22, 리드스위치 GPIO27, 네오픽셀 GPIO10 등.
2차 개발 = pi/main.py를 새로 쓰는 것 — 대상 엔드포인트는 이미 완성돼 지금 바로 curl로 테스트할 수 있어요.
pi/.env.example (지금 있는 유일한 파일)
BACKEND_URL=http://192.168.0.100:8000
DEVICE_API_KEY=your_secret_device_api_key_here
GPIOZERO_PIN_FACTORY=lgpio

## Slide 9
09 / 13
연동의 규칙
다섯 부품이 대화하는 공용어 : REST API + JSON
REST API는 '식당 메뉴판'과 같아요 — 정확한 이름(URL)과 주문서 양식(JSON)만 지키면 음식이 나옵니다.
X-Device-Api-Key — 기계(비전 · 라즈베리파이)용. wakeup 팀 코드와 대소문자까지 완전히 동일해요.
사람(대시보드)용 출입증은 아직 없어요.
얼굴 인증 성공 이벤트
POST /api/v1/vision/events
{ "event_type": "face_recognized",
"details": {"student_id":"202601"} }
응답
{ "actions_taken": ["servo_door_OPEN_5s",
"relay_light_ON"] }
주의 솔직 고백: 이 팀은 사람 출입증 검사 자체가 코드에 없어요 — 좌석·출석 관련 엔드포인트가 전부 완전히 열려 있습니다. 실제 배포 전에는 반드시 채워야 할 부분이에요.

## Slide 10
10 / 13
TRIGGER RULES
비전 이벤트 하나가 도착하면 벌어지는 네 가지 일
routes/vision.py의 if문 하나가 이벤트 종류를 보고 즉시 반응해요.
✅ face_recognized (키보드 E)
🚪 자동문 OPEN → 5초 후 CLOSE, 조명 ON, 좌석 LED ON
⚠ face_unrecognized (키보드 U)
🔔 부저 ON → 2초 후 자동 OFF
🪑 seat_status (키보드 1~6)
💡 네오픽셀 색상 변경 — 착석(초록) · 불일치(빨강 점멸) · 빈좌석(꺼짐)
🔥 flame_detected (키보드 F)
🚨 부저 2000Hz + 네오픽셀 적색 점멸 + 대시보드 경보 배너
체크 주목할 점: 다른 팀(예: 기상 시스템)처럼 하나의 긴 시나리오가 아니라, 이 팀은 서로 독립된 네 가지 규칙의 모음이에요.

## Slide 11
11 / 13
MOCK ↔ 실기기
스턴트 대역 배우 — DeviceProvider 패턴
대본(백엔드 코드)은 '누가' 연기하는지 몰라요 — 정해진 4개 동작만 똑같이 해내면 됩니다.
모두가 지키는 4개의 동작
체크 get_device_status()
체크 set_actuator_state()
체크 read_sensor_value()
체크 get_all_statuses()
지금은 MockDeviceProvider(가짜 배우)가 10개 장치 전부를 연기 중이에요. backend/iot/hardware_provider.py는 아직 없어서 DEVICE_MODE를 바꿔도 자동으로 Mock으로 되돌아갑니다 — 이 파일을 새로 만드는 것도 2차 개발의 일부예요.
지금 상태 스냅샷 (정직 버전)
문·LED·네오픽셀·부저·조명
백엔드 내장 Mock 중
사람(person) 감지
YOLOv8n 진짜 작동 중
얼굴 인식 · 좌석 판정
키보드 시뮬레이션(가짜)
라즈베리파이 코드
아직 없음
DB · Frontend
진짜 작동 중

## Slide 12
12 / 13
다음 미션
여러분이 이어받을 4가지 과제
A
라즈베리파이 5 실기기 전환
pi/main.py를 아예 새로 작성합니다 — GPIO 배치는 PRD 9.2장에 이미 정해져 있어요.
부록C · 03 핸드오버 가이드 과제 A
B
진짜 얼굴 인식 구현
키보드 E/U 흉내를 ONNX 기반 얼굴 인식(ArcFace, YuNet+SFace 등)으로 교체합니다.
03 핸드오버 가이드 과제 C
C
좌석 판정 자동화
이미 그려진 6개 ROI와 실제 감지 박스를 겹침 계산해 좌석 상태를 자동 판정합니다.
03 핸드오버 가이드 과제 C
D
클라우드 배포
MySQL → Supabase(PostgreSQL) 마이그레이션, Render(백엔드) · Vercel(프론트) 배포.
03 핸드오버 가이드 과제 D
체크 주목할 점: 새 AI 채팅을 열 때마다 docs/03-2차개발-생성형AI-핸드오버-가이드.md의 '시스템 프롬프트'부터 붙여넣으세요.

## Slide 13
13 / 13
다음 행선지
막히면, 여기부터
역할 | 먼저 | 필수 | 필요할 때
팀 전원 | 부록G 슬라이드 | 01, 02 | 부록A, 부록B, 부록F
백엔드 · DB | 부록G | 01, 02 | 부록C, 부록D
프론트엔드 | 부록G | 01, 02 | 부록C(3·7장)
라즈베리파이 | 부록G | 01, 02 | 부록E → 부록C
영상인식 | 부록G | 01, 02 | —
오늘 확인한 것 — 5개 부품, 하나의 대화 규칙(REST + JSON), 그리고 아직 완성되지 않은 두 자리(얼굴 인식·라즈베리파이). 이제 코드를 열어보세요.
🖥
🧠
📓
👁
⚡